VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

Nezisková organizácia Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie, n.o. (ďalej len ISEMI ) realizuje prieskum trhu na poskytnutie tovaru podľa nižšie uvedenej špecifikácie.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZADÁVATEĽA:

Obchodné meno:	ISEMI

Sídlo:			Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina

IČO/DIČ/ IČ DPH:	45743509 / 2024121704 / SK2024121704

Zastúpená:		Ing. Ľubomír Zápotočný

Zapísaná v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom: OVVS/NO-7/14

Kontaktná osoba: 	Martin Kostolný

Kontaktné miesto: 	ISEMI, Vysokoškolákov 41/8, 010 08  Žilina

Email: 			kostolny@isemi.sk

Telefón. č.:		+421 910 850 285

VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Osobný detektor chemických látok s prídavnými modulmi na detekciu rádiologických a biologických látok.

Detektor:

- Detekuje CWA ako aj TIC látky.

- Meria, triedi a určuje tieto chemické látky.

- Vrátane knižnice látok s možnosťou rozšírenia a vrátane pamäte meraní.

- Preferovaná je IMS technológia, resp. zodpovedajúca (adekvátna) náhrada, prípadne kombinácia viacerých metód detekcie a identifikácie.

- Je odolný, jednoduchý na používanie, zobrazovanie výsledkov na displeji, vrátane zvukových výstražných signálov, prachu a vode odolný (min. IP67), odolávajúci elektromagnetickému a rádiovému rušeniu, použiteľný v rozsahu teplôt od cca -30 do 60 °C a pri vlhkosti od O do 95%, napájaný štandardnými a rýchlo vymeniteľnými batériami - pracovná doba zariadenia cca 8 hodín bez prestávky (výmeny batérií).

- Osobný/ručný detektor – hmotnosť cca do 1 kg, prenosný, dodávka vrátane vhodného ochranného obalu.

- Výhodou je, ak meria a určuje celé spektrum CBRN látok a zdrojov (v prípade, že sú potrebné ďalšie súčasti, tieto musia byť zahrnuté v cene zariadenia a budú súčasťou dodávky.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 38341000-7

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV:

- Dodávateľ musí byť oprávnený dodať predmet zákazky.

- Dodávateľ musí byť schopný zabezpečiť záručný a pozáručný servis, ktorý ale nie je predmetom zákazky.

MIESTO PLNENIA:

- Zadávateľ (viď vyššie)

VYMEDZENIE PREDMETU CENOVEJ PONUKY:

Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zákazku podľa požadovaného rozsahu. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím predmetu plnenia a všetky náležitosti potrebné pre jeho dodanie.

KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:

- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena  v EUR.

- Cenová ponuka musí byť komplexná.

- Hodnotené budú len ponuky spĺňajúce požiadavky tejto výzvy.

- Hodnotené budú ponuky zaslané/prijaté v zmysle tejto výzvy ako aj tie, ktoré si zadávateľ zistí sám – napríklad internetový prieskum, priame dopytovanie a pod.

SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK:

- Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr  do 15. augusta 2021 do 24:00 hod.

- Osobne, poštou (rozhoduje dátum doručenia zásielky podľa záznamov pošty/doručovateľa) na adrese zadávateľa alebo elektronickou poštou vo forme bežne čitateľných formátov zaslanej na e-mail: kostolny@isemi.sk .

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Zdroje financovania: Predmet zákazky je financovaný z fondov Európskej únie.

UPOZORNENIE:

Prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži zadávateľovi len na informatívne účely. Vzhľadom na uvedené nie je povinnosťou zadávateľa oznamovať záujemcom výsledky prieskumu trhu.

V Žiline 28. júla 2021

Ing. Martin Kostolný

Vedúci kancelárie